SOLD TO/SHIP TO:			 	                           PROFORMA INVOICE Nº. BIO-6518-PS

| A Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG Belo Horizonte – MG Att.: Dr. José Miguel Ortega | Date Delivery Validity Guarantee Ship Via Pay Term | : 07 / 10 / 2.004 : 60/90 Days : 90 Days : 02 Years : Air Freight : Advance |
| --- | --- | --- |

| ITEM | QTY | PRODUCT DESCRIPTION | EACH US$ | TOTAL US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 01 | Termociclador marca Eppendorf, modelo Mastercycler Personal com as seguintes características técnicas: Capacidade do bloco: 25 tubos de 0,2 ml 16 tubos de 0,5 ml 01 placa de 5 x 5 cavidades Permite utilizar o bloco como banho seco, com temperatura e tempo programável Para utilizar os diferentes tubos, ou microplacas, não é necessário trocar bloco Bloco em alumínio de liga especial Temperatura de Trabalho do bloco: Faixa de temperatura: +4ºC até +99ºC Uniformidade: + 0,2ºC Precisão: 1ºC Velocidade da rampa: Velocidade da rampa de subida: aquecimento 3,0ºC/s continuamente ajustável Velocidade da rampa de descida: resfriamento 2,0ºC/s continuamente ajustável Método de aquecimento do bloco: Método de aquecimento e resfriamento: Peltier Memória interna: Capacidade interna: capacidade para 100 programas de 99 ciclo, 99 passos Capacidade externa: infinita via cartão eletrônico, para 16 programas cada Sistema de proteção de arquivo Auto reinício do ciclo Tempo máximo de programa: 99hr 59min 59Seg Reprogramação durante o ciclo Sistema de proteção de arquivo Permite uso de cartão magnético para arquivo de programas pessoais 10 total Saída RS 232 para computador ou internet Saída para impressora Dimensões: 18 x 35 x 25 cm ( C x P x A ) Alimentação: 230 V, 50/60 Hz, 150 W Peso bruto: 6,8 Kg NCM: 9026.80.00 Registro do Ministério da Saúde: 80019780001 Catálogo: 5332 000 014 Acompanha: 01 Cartão Eletrônico com capacidade para armazenar 16 programas Sistema de tampa com aquecimento que dispensa o uso de óleo mineral | 3.084,00 | 3.084,00 |

| 002 | 01 | Microcentrífuga pessoal marca Eppendorf, modelo MiniSpin, com as seguintes características técnicas: Velocidade Máxima: 13.400 rpm – 1/min. Força Centrifuga: 12.100 xg Capacidade para 12 microtubos de 1,5-2,0 ml (adaptadores para microtubos de 0,4 / 0,5 / 0,6 ml e para microtubos PCR de 0,2 ml) Controle de Tempo: digital de 0,1 a 30 min. + posição fixa Tempo de aceleração: + 13 segundos Tempo de desaceleração: + 12 segundos Painel digital que permite leitura de tempo e velocidade Permite corridas de curto tempo, mediante botão “Short Spin” Tampa com trava eletrônica motorizada Dimensões: 22,5 x 24 x 12 cm Alimentação: 230 Vac 50/60 Hz, 55 Watts Peso: 4,3 Kg NCM: 8421.19.90 Acompanha: 01 Rotor marca Eppendorf, modelo Standard, com capacidade para 12 microtubos de 1,5-2,0 ml, com tampa de polipropipleno. Catálogo: 5452 000 018 | 690,00 | 690,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PREÇO TOTAL EX-FÁBRICA .................................................................................................... : US$         3.774,00

FRETE INTERNO / EMBALAGEM ESPECIAL ............................................................................ : US$            199,00

--------------

TOTAL FOB AEROP. / EMB. / MIAMI / USA ............................................................................ : US$        3.973,00

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FABRICANTE				: EPPENDORF AG

22331 – Hamburg – Germany

EXPORTADOR				: BIO RESEARCH INTERNATIONAL INC.

8201 North West 66th Street Suite 3 & 4 - 33166 – Miami – FL – USA

END. BANC. DO EXPORTADO       	             : TOTAL BANK

1110 Brickell Avenue 7º andar - 33131 – Miami – FL – USA

ACC # 400189115-06 / ABA # 066009155

AGENTE EMBARCADOR	                          : ABOARD CARGO SERVICE

8560 North West 72ND Street - 33166 – Miami – FL – USA

Phone: (305) 593-7072 / Fax: (305) 477-4502 / Contact: Mrs. Vânia

REPRESENTANTE NO BRASIL                      : BIO RESEARCH DO BRASIL INST. CIENT. LTDA

Rua Tavares Bastos, nº 318 – Pompéia - Cep.: 05012-020 –

São Paulo - SP

CGC.: 00.868.405/0001-46 - Tel.: (11) 3872-6669 / Fax.:

(11) 3872-2234

ASSISTÊNCIA TÉCNICA		             : PERMANENTE / BIO RESEARCH DO BRASIL

GARANTIA				: 02 anos contra defeitos de fabricação

PHELIPE GUEDES

# Assessor Científico

PS / vl.